Jøtul AS         FDV-Dokumentasjon

Jøtul - Helisolert Stålskorsten

1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:	________________________________________________

Prosjektadresse:	________________________________________________

Bruksområde / bygningsdel:	________________________________________________

2. Produktbeskrivelse

1mm. Syrefast innerrør og 60mm. Rørskålsisolasjon og 0,6mm. Varmeforsinket yttermantel, pulverlakkert. Isolasjon Paroc Sektion 140AL. Fullsveist i loddrette samlinger.

System med alle nødvendige monteringsdetaljer: Seksjoner i forskellige lengder, T-sektion, seksjon med rens, bøyninger, beslag m.m.. Kompatibel med halvisolert startseksjon og uisoleret startseksjon.

Produktidentifikasjon:

Dimension:	 Innerrør diameter		Helisolerte Ytterdiam.	Vekt pr. Meter.

125 mm		      260 mm	    12,0 kg.

150 mm		      275 mm	    15,2 kg.

190 mm		      315 mm	    17,2 kg.

250 mm		      380 mm	    22,0 kg.

Kvalitet / sortering / klasse:	EN 1856-1 – T450 – N1 – D – V2 – L50100 – G50

med minimum avstand til brennbart materiale: 50mm

Overfladebehandling:	Pulverlakkeret

Farver:	Standarfarger i sort, hvit og grå.

Bilag / dokumentasjon:	Monteringsanvisning og CE merke

3. Anvisninger for drift- og vedlikehold:

Foreligger det en serviceavtale?	  NEI   JA    Hvis ja, firma: _________________________

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Feies efter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll:  Jevnlig visuel kontroll av at emnerne ikke er blitt beskadiget.

Vedligeholdelsinstruks og –interval:  Følg den vedlagte manual til produktet.

4. Driftstekniske opplysninger:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:  > 25 år

Reklamationsret:  25 års reklamasjonsrett mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:  Produktet kan klare fukt.

Rengjøringsvennlig:  Kan tørkes med fuktig klut.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALD IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Oprindelse – Næring: Bygg og anlegg.

Kode for affaldsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Det foreligger ingen informasjon om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige oplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Producent:	Näldens Värmeindustri AB

Postadresse:	Näldenvägen 40, SE-835 40 Nälden.

Organistionsnr.:

Telefon:	0046 640-681160

Fax	0046 640-681169

E-mail:	info@nvi.se

Internet:	www.nvi.se

Importør:	Jøtul A/S

Postadresse:	N-1602 Fredrikstad

Organisationsnr.:

Telefon :	0047 69359000

Fax.:	0047 69359001

E-mail :	post@jotul.no

Internet:	www.jotul.no