Scan AS         FDV-Dokumentasjon

Jøtul Ventilert Skorsten - Helisoleret Stålskorsten

1. ProSjekt

Entreprenør/utførende:	________________________________________________

Prosjektadresse:	________________________________________________

Bruksområde / bygningsdel:	________________________________________________

2. Produktbeskrivelse

Jøtul Ventilert Skorsten er produsert med en innerkjerne av 1 mm. Tykt syrefast og rustfritt stål EN 1.4404. Isolasjon, Paroc Sektion 140 AL med 30 mm. Aluminiumsbelagt steinull.

Skorsteinsmantelen består av 0,6 mm. Varmegalvanisert stål, DX-51-200, som er pulverlakkert med epoksyfri polyesterpulverlakk. Mellom isolasjonslaget og mantelens innerside er det en   23 mm. Stor luftekanal. Gjennom denne luftkanalen kommer friskluften som brukes til forbrenning i ildstedet. Inntak av luft skjer via skorsteinshetten, og den tilførte friskluften gjør det mulig å holde en sikkerhetsavstand på min. 50 mm. Til brennbart materiale.

I alle skjøtene på skorsteinsmodulene er det montert et avstandsstykke som sikrer at kjernen blir sentrert i forhold til skorteinsmantelen. Må alltid monteres med topputtak på ovnen og som rett skorstein.

Produktidentifikasjon:

Dimensjon:	Innvendig dimensjon Ø150mm

Utvendig dimensjon Ø260mm

Kvalitet / sortering / klasse:	EN 1856-1 – T400 – N1 – D – V2 – L50100 – G 50                                                                      med minimum afstand til brennbart materiale: 50mm

Overflatebehandling:	Epoksyfri polyesterpulverlakk.

Bilag / dokumentasjon:	Monteringsanvisning og CE mærke

3. Anvisninger for drift- og vedlikehold:

Foreligger det en serviceavtale?	  NEI   JA    Hvis ja, firma: _________________________

Rengøring og rengjøringsmetoder: Feies etter behov og kommunale forskrifter.

Kontroll:  Jevnlig visuel kontroll av at emnene ikke er blitt skadet.

Vedlikeholdelsinnstruks og –interval:  Følg den vedlagte manual til produktet.

4. Driftstekniske oplysninger:

Forventet teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:  > 25 år

Reklamasjonsrett:  25 års reklamasjonsrett mod fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighed:  Produktet kan klare fukt.

Rengjøringsvennlig:  Kan avtørres med fuktig klut.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALD IHT. NS 9431

Avfaldstype: Blandet materiale

Avfaldshåndtering: Deponering

Opprinnelse – Næring: Byg og anlæg.

Kode for avfaldsbehandling: 999 / 0700 / 0600 / ----

Der foreligger ingen information om eventuel resirkulering og/eller miljøavgifter for dette produkt.

Øvrige oplysninger:

6. TEKNISK SERVICE:

Produsent:	Näldens Värmeindustri AB

Postadresse:	Näldenvägen 40, SE-835 40 Nälden

Organistionsnr.:

Telefon:	0046 640-681160

Fax	0046 640-681169

E-mail:	info@nvi.se

Internet:	www.nvi.se

Importør:	Jøtul A/S

Postadresse:	N-1602 Fredrikstad

Organisationsnr.:

Telefon :	0047 69359000

Fax.:	0047 69359001

E-mail :	sales@jotul.no

Internet:	www.jotul.no